Описание

и

инструкция по работе с программой

проектирования стропил

TheRoof

С-Петербург 2009 г.

Общие положения

Стропильная система состоит из множества стропильных ферм, каждая из которых может состоять из одной или нескольких досок. Некоторые фермы имеют полностью одинаковую конструкцию. Множество таких ферм целесообразно объединять в группу. Это позволяет в дальнейшем автоматически менять конструкцию всех ферм группы при внесении какого-либо изменения в любую из ферм, относящихся к данной группе.

Рабочее поле экрана делится на следующие окна:

- левое верхнее используется для вывода плана дома (импортируемого из LogHouse) и плана стропильных ферм;

- в правом верхнем окне выводятся диалоговые окна для проектирования ферм и досок;

- в нижнем окне выводится конструкция ферм.

Диалоговое окно содержит три закладки, определяющие следующие уровни работы:

- с фермами;

- с элементами фермы;

- для задания характера вывода элементов ферм.

Подготовка к проектированию

Программа может работать в двух режимах:

- проектирование стропильной фермы по чертежам или рисункам строения;

- проектирование на основе плана строения, импортированного из программы LogHouse.

Во втором режиме упрощается позиционирование стропильных ферм и повышается наглядность проектирования. Основные приемы и методика построения одинаковы в обоих режимах.

Рассмотрим процесс проектирования стропил на примере проекта бани, фасады которой показаны на рис.1, а план – на рис.2.

Рис.1

Определите параметры каждой крыши: координаты расположения конька (коньковой балки), величины свеса (над фронтоном и с боков), высоту расположения конька (коньковой балки).

Рис. 2

Для импорта плана строения из программы LogHouse необходимо выбрать пункт  «Файл»-«Импортировать план» и загрузить требуемый файл с расширением “lhp” (рис. 3).  На экране появится диалоговое окно, в котором надо определить, требуется ли смещение положения начала координат в данной программе по сравнению с программой LogHouse. Практика показывает, что в большинстве случаев целесообразно задавать нулевое смещение по обеим осям, т.е. оставлять начало системы координат такой же, как в LogHouse. (В некоторых случаях может оказаться более удобным задать начало координат, совпадающим, например, с положением коньковой балки).

Рис. 3

Порядок проектирования стропильной системы

В общем случае порядок формирования стропильной системы включает следующие шаги:

1. Задайте коньковую балку. Если стропильная система предусматривает использование коньковой балки, то целесообразно задать ее в первую очередь. Это позволит в дальнейшем проектировать стропильные фермы с учетом положения коньковой балки.

Рис. 4

Зададим параметры балки (рис.4):

- балка выступает за пределы сруба на 800 мм, поэтому значение «Х» равно -800;

- длина балки равна 19100, т.к. длина строения равна 17500, к этому надо прибавить выступы по 800 с обеих сторон;

- высота конька – 4400 от основания сруба;

- отметка «Коньковая балка».

Щелкнуть по кнопке «Новая». В нижнем окне появятся изображения направляющих (синим цветом), облегчающих прорисовку балки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  предполагается, что коньковые балки должны располагаться параллельно земле, поэтому их прорисовку (см. пункт 3 «Выполнить конструирование фермы») можете выполнять с нажатой клавишей <Shift> (рис. 5).

Рис. 5

2. Задать место расположения стропильной фермы. Для этого необходимо (рис.6), отметить нужную ориентацию фермы (1), присвоить ферме отличительный идентификатор (2). Кроме этого рекомендуется задать некоторые параметры, которые в дальнейшем облегчат конструирование данной фермы. Укажите высоту конька (3) и величину свеса с каждой стороны конька (4). Нажмите кнопку  (5) для занесения данной фермы в окно, содержащее список ферм (6) и нажмите кнопку «Новая» (7) (если в списке нет других ферм) или кнопку «Применить» (8) (если Вы добавляете очередную ферму к списку аналогичных ферм).

Рис. 6

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: После задания места расположения стропильной фермы в нижнем окне (рис. 6) появятся направляющие, позволяющие легче позиционировать доски, образующие ферму. При этом направляющая, соответствующая высоте сруба  формируется автоматически (необходимая информация передается из программы LogHouse).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если выделить какую-либо ферму, то будет активизирована кнопка «Применить», позволяющая добавлять новые фермы в данную группу. Если Вы хотите задать новую ферму, то Вам необходимо щелкнуть мышкой в окне с планом ферм в любом месте, свободном от изображения ферм. Список ферм очистится и будет активизирована кнопка «Новая».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если отметить какую-либо ферму (щелкнуть на ней мышкой), то на плане ферм в левом верхнем окне отмеченная ферма выводится синим цветом, а остальные фермы из данной группы будут отмечены красным цветом. Ендовы выводятся на экран зеленым цветом.

Для выделения какой-либо фермы из группы в отдельную ферму достаточно отметить ее двойным щелчком левой клавиши мыши.

Для копирования какой-либо фермы (рис. 7) необходимо отметить копируемую ферму в списке (1), указать шаг (2) (интервал, через который ферма будет копироваться), количество операций копирования (3) и нажать кнопку «Копировать» (4). Если интервал задан со знаком минус, то копирование выполняется влево (для вертикальных ферм), либо вверх (для горизонтальных ферм), либо в какой-либо верхний угол (для ферм, расположенных под углом).

Рис. 7

Для перемещения фермы на плане ферм необходимо выделить заданную ферму щелчком левой клавиши и, удерживая нажатыми обе клавиши мыши, переместить ферму в новое место. При этом перемещение осуществляется в направлении, перпендикулярном самой ферме. Перемещение фермы в произвольном направлении выполняется при нажатой клавише «Shift».

3. Выполнить конструирование фермы. Для задания доски необходимо установить указатель мыши в точку расположения начала доски, нажать и удерживать клавишу <CTRL>, переместить указатель мыши в точку расположения конца доски, зафиксировать доску, отпустив клавишу <CTRL>. Снизу автоматически рисуется вид спроектированной доски сверху (рис. 8).

Для удобства позиционирования Вы можете использовать направляющие и величину притяжения к ним.

Если требуется, измените стандартные параметры доски: толщину, ширину, слой. Номер слоя определяет порядок расположения досок по толщине относительно друг друга.  Доски, относящиеся к разным слоям, закрашиваются разным цветом (1) и (2). (Доски из одного слоя располагаются в пространстве в одной плоскости, доски из разных слоев накладываются друг на друга). После задания номера слоя для доски щелкните на кнопке «Применить» (4).

Рис. 8

Любую доску можно отнести к некоторому уровню (3). Например, отнеся потолочные лаги к одному уровню, стропильные ноги – к другому, а ригели – к третьему, Вы сможете в дальнейшем на плане ферм выборочно посмотреть доски, относящиеся к некоторому уровню, например, только стропильные ноги (рис. 9) с учетом подрезки некоторых из них по ендовым.

Рис. 9

Для перемещения доски необходимо выделить ее, нажать обе клавиши мыши и переместить доску в нужную точку. Перемещение доски может выполняться в произвольном направлении.

Операции по обработке доски

Для выделения требуемой доски необходимо щелкнуть на ней левой клавишей мыши. Для выделения конца доски (для подрезки, перемещения и т.д.) щелкните на нем левой клавишей мыши. При этом  на конце доски появляется круг, а под ним в круглых скобках координаты конца доски.

Выделенный конец доски может быть обработан с использованием одной из следующих операций (рис. 10):

Рис. 10

1 – удлинить доску

2 – установить длину

3 – обрезать по дальнему краю пересечения

4 - обрезать по ближнему краю пересечения

5 – сместить по Х до

6 – сместить по Y до

7 - сместить по Х на

8 - сместить по Y на

9 – удлинить до заданного Х

10 - удлинить до заданного Y

11 - удлинить на заданный Х

12 - удлинить на заданный Y

13 – подрезать по горизонтали

14 - подрезать по вертикали

15 – разрезать

16 – отзеркалить доску

Направляющие

Для удобства позиционирования при конструировании стропильных ферм целесообразно активно использовать инструмент направляющих. Базовые направляющие автоматически рисуются при задании фермы, указывая положение конька, границы свеса крыши и положение стен. Дополнительные направляющие Вы можете задать, используя соответствующее диалоговое окно: «Ферма»-«Направляющие…» (рис. 11).

Список автоматически сформированных направляющих можно просмотреть в окне (5).  Для удаления какой-либо направляющей необходимо ее отметить в окне (5) и щелкнуть по кнопке «Удалить» (6). Для создания новой направляющей необходимо указать ее направление (1), задать значение координаты (2) и щелкнуть на кнопке «Создать» (6). Если требуется создать несколько направляющих, разнесенных друг от друга на одинаковое расстояние, то целесообразно использовать окно (3). В данном окне задается величина изменения исходной координаты в сторону увеличения или уменьшения (в зависимости от используемой кнопки (4)).

Рис. 11

Внесение размеров

Для занесения размеров нажмите кнопку «Редактирование размеров» (рис. 12).

Рис. 12

Все точки, между которыми можно будет вывести на экран размеры, будут отмечены небольшими кружками. Нажмите клавишу «CTRL» и щелкните левой кнопкой в первой из двух точек, между которыми хотите проставить размер. Около точки появится специальный значок (рис. 13).

Рис. 13

Удерживая нажатыми одновременно обе клавиши, протяните мышку до второй точки и отпустите клавиши – на экране появится новый размер. В дальнейшем, установив мышь на нужный Вам размер, Вы можете изменить его месторасположение, передвигая его с помощью мышки с обеими нажатыми клавишами.

Ендовы

Ендова – это доска стропильной фермы, расположенная по линии пересечения двух пересекающихся крыш (рис. 14).

Рис. 14

Для автоматического построения ендовой Вам необходимо отметить пересекающиеся поверхности двух крыш. В программе для этого Вам потребуется указать по одной ферме в каждой из крыш и по одной доске (1) в каждой из ферм. Отмеченные доски должны определять положение поверхностей крыши.

Рис. 15

Для построения ендовой необходимо выполнить следующие шаги:

- нажать кнопку «Построить ендову» (рис. 15);

- отметить первую ферму;

- отметить доску в данной ферме, по которой проходит одна из пересекаемых поверхностей;

- отметить вторую ферму;

- отметить доску во второй ферме, по которой проходит другая  пересекаемая поверхность.

Построенная ендова может пересекаться с некоторыми фермами. Если Вы хотите подрезать доски в этих фермах по ендовой, то необходимо

- двойным щелчком по левой клавише выделить ферму (в которой хотим подрезать доски) в отдельную. При этом в нижнем окне появится зеленый крестик, показывающий место пересечения поверхности фермы с ендовой.

- щелкнуть правой клавишей;

- подтвердить свое желание подрезать доски по ендовой.

Комбинации клавиш

«Обе клавиши мыши» - перемещение ферм, отдельных досок, концов досок, размеров

«Обе клавиши мыши» + «Shift» - перемещение ферм по прямой линии

«Левая клавиша мыши» + «CTRL» - конструирование доски, отметка начальной точки размера

«Двойное нажатие левой клавиши на ферме» - ферма из группы выделяется в отдельную

«Правая клавиша мыши на ферме» - подрезка досок фермы по ендовой

Итоговые документы

| Деталь крыши номер | Иденификатор детали | Тип | Кол- во | Длина | Ширина | Толщина | Общая длина | Общий Объем (метр куб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c2-3 | 1 | 13 | 5570 | 200 | 50 | 72410 | 0.72 |
| 2 | c1-3 | 1 | 10 | 5266 | 200 | 50 | 52660 | 0.53 |
| 3 | c1-1 | 1 | 10 | 4641 | 200 | 50 | 46410 | 0.46 |
| 4 | c2-1 | 1 | 13 | 4428 | 200 | 50 | 57564 | 0.58 |
| 5 | c1-2 | 1 | 10 | 4227 | 200 | 50 | 42270 | 0.42 |
| 6 | c2-2 | 1 | 13 | 3325 | 200 | 50 | 43225 | 0.43 |
| 7 | c2-4 | 1 | 13 | 780 | 200 | 50 | 10140 | 0.10 |

| Тип | Деталь крыши номер | Кол- во | Ширина | Толщина | Общая длина | Общий Объем (метр куб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3, 5, 2, 4, 6, 1, 7, | 82 | 200 | 50 | 380562 | 3.25 |

Раскрой досок из 6.0 м заготовок (Тип 1)

| Список досок | Длина остатка | Кол- во | Процент отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| c2-3 | 330 | 13 | 5.50 |
| c1-3 | 634 | 10 | 10.57 |
| c1-1 , c2-4 | 379 | 10 | 6.32 |
| c2-1 , c2-4 | 592 | 3 | 9.87 |
| c2-1 | 1472 | 10 | 24.53 |
| c1-2 | 1673 | 10 | 27.88 |
| c2-2 | 2575 | 13 | 42.92 |

Всего досок 6.0 м - 69 
Общий процент отходов - 19.59